## Slide 1: Dobivanje i obrada kamena
Građevinski materijali
razred keramičar - oblagač
Barbara Markulić, mag.ing.aedif.

## Slide 3: Dobivanje kamena
otvoreni i podzemni kamenolomi,
poznati kamenolomi u RH: na otoku Braču, kod Splita, Drniša, Sinja, Obrovca, Vrsara, na Moslavačkoj gori, Papuku…

## Slide 4
Eksploatacijska polja kamena u Hrvatskoj

## Slide 5: Dobivanje i obrada kamena
Postupci dobivanja kamena
miniranje,
cijepanje,
piljenje,
drobljenje,
mljevenje.
Postupci obrade kamena
klesanje,
bosiranje,
greneliranje,
glačanje,
poliranje.

## Slide 6: Postupci dobivanja kamena Miniranje
za kamen nepravilnog oblika ili za dalju preradu,
pomoću eksploziva.

## Slide 7: Postupci dobivanja kamena Cijepanje
za dobivanje pravilnih blokova,
pomoću klinova koji otkidaju kameni blok od masiva.

## Slide 8: Postupci dobivanja kamena Piljenje
vrši se pilama: ravnim i kružnim, sa ili bez zubaca ili čeličnom žicom,
zupci od specijalnog čelika ili dijamanta,

## Slide 10: Postupci dobivanja kamena Drobljenje
pomoću mehaničkih drobilica,
kamen se razdvaja po krupnoći.

## Slide 11: Postupci dobivanja kamena Mljevenje
drobljeni kamen melje se mlinovima,
razdvajanje po krupnoći.

## Slide 12: Dobivanje i obrada kamena
Postupci dobivanja kamena
miniranje,
cijepanje,
piljenje,
drobljenje,
mljevenje.
Postupci obrade kamena
klesanje,
bosiranje,
greneliranje,
glačanje,
poliranje.

## Slide 13: Postupci obrade kamena Klesanje
čekićima, pijucima, sjekačima, klinovima, dlijetima,
prvo se izravnavaju rubovi, a zatim klešu stranice
stupanj: grubo, polučisto, čisto

## Slide 14: Završna obrada kamena

## Slide 15
Alati za ručnu obradu kamena

## Slide 16: Postupci obrade kamena Bosiranje
grubo klesanje,
izbočine ravnomjerno raspoređene, kao i udubine.

## Slide 17: Postupci obrade kamena Greneliranje
izrada ravne, ali hrapave površine,
raznim čekićima,
kamen za površine po kojima se hoda.

## Slide 19: Postupci obrade kamena Glačanje
prvo gladilice krupnog zrna, a zatim sve finijeh do praha,
stalno polijevanje vodom,
ručno ili strojevima.

## Slide 20: Postupci obrade kamena Poliranje
produženo glačanje sitnozrnim tvarima,
površina dobiva sjaj,
do izražaja dolazi boja i struktura kamena.

## Slide 22: Linkovi
Strojno štokanje kamena: https://www.youtube.com/watch?v=ilwmP30IYbo
Drobljenje kamena i utovar:
https://www.youtube.com/watch?v=hEZdXksVnM8
Cijepanje kamena
https://www.youtube.com/watch?v=YUIbeUg5fW0
Rezanje kamena hlađeno vodom
https://www.youtube.com/watch?v=cXF4kH-dDi8

## Slide 23: Literatura
Marin Horvat, Građevinski materijali,
https://www.enciklopedija.hr/clanak/stijene (15.10.2024., 16.08)
http://zagonetna-zemlja.ador.hr/stijene/stijene/ (15.10.2024., 16.08)