## Slide 1: Minerali i stijene
Barbara Markulić, mag.ing.aedif.

## Slide 2: Kamen
koristi se od davnina,
trajan,
ekološki materijal,
dobro uklapa u prirodni okoliš,
za nosive i nenosive elemente,
kao obložni materijal.

## Slide 3: Minerali
Prirodni anorganski spojevi,
Po postanku minerale dijelimo na:
Primarne,
Sekundarne,
Vrste minerala:
Elementi: grafit (C), dijamant (C), sumpor (S)…
Spojevi: oksidi, hidroksidi, karbonati, sulfati, sulfidi, kloridi, fosfati, silikati
Notes: Sve stijene litosfere, meteorite, pa i sitne čestice svemirske prašine koja svakodnevno pada na naše tlo, izgrađuju prirodne tvari koje zovemo mineralima. Riječ mineral potječe od latinskih riječi minera, mineralis koje označavaju rudnik, rudu, odnosno tvar iz rudnika, jer su se u početku, u davnim vremenima, minerali upotrebljavali za dobivanje raznih metala. Minerala ima i na Mjesecu te na Zemlji sličnim planetama našeg Sunčevog sustava. Prema službenoj definiciji mineral je element ili kemijski spoj koji je u pravilu kristaliziran, a koji je nastao geološkim procesima i sastojak je stijena.

## Slide 4: Stijene
Prema mineralnom sastavu stijene dijelimo na:
Jednostavne,
Složene,
Po postanku ih dijelimo na:
Vulkanske,
Taložne,
Izmijenjene,
Notes: Stijene su svuda oko nas. Gdje god pogledali vidimo stijene – planine, plaže, ceste, zgrade, mostovi... okruženi smo stijenama. One izgrađuju tlo po kojem hodamo jer su sastavni dio kamene kore (litosfere). Stijena je nakupina jednog ili više minerala. Razlikujemo ih po sastavu minerala koje sadrže. Način pojavljivanja stijena, njihov sastav, građu, postanak te sistematiku proučava znanost petrologija, a opisivanjem i klasifikacijom stijena bavi se petrografija, grana petrologije.
Kod stijena razlikujemo odmah vidljivu teksturu (izgled stijene) i strukturu (unutrašnju građu). Tekstura stijene odražava način na koji su mineralna zrna razmještena, posložena te raspoređena u stijeni tijekom njena nastanka ili nakon toga. Struktura stijene određuje se veličinom, oblikom, međusobnim odnosom minerala te stupnjem kristaliniteta. Zbog toga je struktura važno obilježje stijene iz kojeg stručnjaci petrolozi mogu iščitati, između ostaloga, kakvi su bili uvjeti njenog nastanka.

## Slide 5: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske
    granit,
    sijenit,
    gabro,
    diorit,
    grimizni kamen,
    trahit,
    bazalt,
    plovučac.
  Taložne,
  Izmijenjene,
Diorit
sijenit
gabro
Notes: Magmatske stijene nastaju kada se magma hladi i stvrdnjava, ispod površine ili na površini. Koja će magmatska stijena nastati ovisi o sastavu magme, o mjestu gdje se magma hladi, ali i o brzini njena hlađenja, dok o dužini hlađenja ovisi veličina kristala u toj stijeni, odnosno hoće li oni biti sitniji ili krupniji. Magmatske stijene čine približno 95% Zemljine kore, ali je većina njih skrivena ispod površine (na površini su ipak najzastupljenije sedimentne stijene). Upravo su magmatske stijene, u stvari, bile prvotne stijene. Najčešće strukture kod magmatskih stijena su zrnata, porfirna i staklasta.

## Slide 6: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
    Mehaničke,
    Kemijske,
    organske
  Izmijenjene,
Notes: Sedimentne, ili kako ih još zovemo, taložne stijene nastaju taloženjem materijala, ostataka drugih stijena, trošenjem stijena površinskih dijelova kontinenata, ili kristalizacijom iz otopina, ali i biološkim procesima. Nakon taloženja, uz neke kemijske procese, dolazi do stvrdnjavanja (litifikacije sedimenta). Na terenu, u prirodi, sedimentne stijene su lako prepoznatljive jer su često dobro uslojene. Mnoge od njih sadrže fosile. Uslojenost stijena i fosili koji se u njima nalaze pokazuju nam što se događalo s našim planetom u davno prošlim vremenima. Iz sedimentnih stijena također možemo saznati o okolišima u kojima su se stijene taložile. Često su ove stijene jedina zabilješka geoloških zbivanja. Njihov postanak je složen i dugotrajan proces od nekoliko faza:
fizičko-kemijsko raspadanje ili trošenje starijih stijena (eruptivnih, sedimentnih i metamorfnih)
transport čestica (gravitacijom, vodom, vjetrom, ledom)
sedimentacija (taloženje)
litifikacija ili okamenjivanje (dijageneza)

## Slide 7: Taložne stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
  Mehaničke:
    Šljunčane: vezani (konglomerat i kršnik ( breca)), nevezani (šljunak i drobljenac),
    Pješčane: vezani (pješčenjak), nevezani (pijesak),
    Prašinaste: slabo vezani ( prapor), nevezani talog (prašina i mulj),
    Glinene: Slabo vezani (glina i prapor), Čvrsto vezani (glinenac i laporac),
  Kemijske,
  Organske,
Šljunak
Drobljenac
prapor
Notes: Prapor: Sedimentna stijena žućkaste boje i labave strukture, sastavljena od grubih stjenovitih zrnaca. Breča (tal. breccia) ili kršnik je vrsta stijenske mase sastavljene od lomljenih fragmenata minerala ili druge vrste stijena povezana u matrici od sitnozrnatog materijala koji kompozicijski može biti sličan ili različit od fragmenata.
pješčenjak, vrlo raširena klastična, sedimentna stijena koja se pojavljuje u gotovo svim geološkim razdobljima. Građena je pretežito od zaobljenih zrnaca kremena povezanih u čvrstu masu nekim mineralnim cementom.

## Slide 8: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
    Mehaničke,
    Kemijski:
      Sadrenac (sadra, gips),
      Sedra,
      Mramorni oniks,
      Ostali: anhidrit, sol, led,
    organski
  Izmijenjene,
sol
sadrenac
Notes: Sedra je sedimentna porozna stijena (spužvasta izgleda) koja nastaje na stapovima krških jezera (npr. Plitvička jezera), u rijekama iti nekim vapnenačkim špiljama. Iako o gipsu uvijek razmišljamo kao o bijelom prahu, kamen sadrenac (sadra) koji se rudarski iskapa u prirodi može biti i drugačijih boja, pa se nailazi na sadrene mase sivih, žućkastih, crvenkastih, modrih, zelenkastih i smeđih nijansi. Pošto je sadra mineral koji je sastavni dio zemlje, gips je ekološki građevni materijal, a zbog male tvrdoće i čvrstoće je podatan kod upotrebe.

## Slide 9: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
    Mehaničke,
    Kemijski,
    Organski:
      Životinjskog porijetla,
      Biljnog porijetla,
  Izmijenjene,

## Slide 10: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
    Mehaničke,
    Kemijski,
    Organski:
      Životinjskog porijetla:
        Vapnenac,
        Dolomiti,
      Biljnog porijetla,
  Izmijenjene,

## Slide 11: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
    Mehaničke,
    Kemijski,
    Organski:
      Životinjskog porijetla,
      Biljnog porijetla:
        Ugljen,
        Nafta,
        Prirodni asfalt
  Izmijenjene,
asfalt
Notes: Ugljen je sedimentna, vrlo prepoznatljiva lagana, krhka stijena cme boje. Nastaje pougljenjivanjem (karbonizacijom) uginulih biljaka. Ugljen se stvara milijunima godina od biljaka močvarnih šuma koje su padale na tlo, lagano truleći. Do stvaranja ugljena doći će samo ako se taj mekani, poluraspadajući materijal zatrpa tako da se voda pod težinom pokrovnih sedimenata postupno istiskuje, pa se taj biljni materijal preša u kompaktni materijal kojeg zovemo treset. Porastom pritiska i djelovanjem topline, iz njega dalje nastaju različite vrste ugljena: lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen (upotrebljavaju se u kućanstvu), ili antracit, najkvalitetniji ugljen. Nafta nam je još uvijek najvažniji energent! Ona nastaje u sedimentnim stijenama na relativno velikoj dubini u Zemljinoj kori. Neke sedimentne stijene sadrže obilje ostataka biljnih i životinjskih organizama koje su nakon taloženja bakterije preradile u organsku tvar iz koje će kasnije nastati nafta. S vremenom nafta migrira u više propusne stijene gdje je i nalazimo (ležišta nafte). Asfalt je najteža frakcija nafte, ostavljena iza kada se isparljiviji spojevi isparavaju. Polagano teče tijekom toplog vremena i može biti dovoljno tvrdo da se raspada tijekom hladnih vremena. Geolozi upotrebljavaju riječ "asfalt" kako bi se odnosili na ono što većina ljudi naziva katranom, pa tehnički ovaj uzorak je asfaltni pijesak. Njezina donja strana je crno-smeđa, ali ona postaje srednje siva. Ima blagi miris nafte i može se srušiti u ruci.

## Slide 12: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
  Izmijenjene
    Kristalni škriljci,
    Masivne stijene.
Notes: Metamorfne stijene nastaju preobrazbom, metamorfozom (promjenom) starijih, već postojećih stijena (i magmatskih, i sedimentnih, ali i metamorfnih stijena). Do te promjene dolazi u dubini Zemljine kore, kada se pod utjecajem povećanog tlaka, temperature, različitih otopina ili plinova mijenja mineralni sastav ili izgled stijene (tekstura).

## Slide 13: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
  Izmijenjene
    Kristalni škriljci
      Gnajs,
      Filiti,
    Masivne stijene.

## Slide 14: Stijene
Po postanku ih dijelimo na:
  Vulkanske,
  Taložne
  Izmijenjene
    Kristalni škriljci,
    Masivne stijene
      Mramor,
      Kremenci,
      serpentinit
serpentinit
Notes: Zasigurno najpoznatija metamorfna stijena je mramor – koji je, u stvari, metamorfozirani («promijenjeni») vapnenac. Naime, vapnenci se sastoje od kalcita, pa kad oni metamorfozom pretrpe rekristalizaciju, nastaje nova, metamorfna stijena - mramor. Kako je jedan dio magnezija redovito zamijenjen željezom, serpentini su obično zelene boje ili posve tamni. Serpentin je nastao metamorfozom olivina i drugih magnezijevih silikata koji ne sadrže aluminij. Bijele vlaknaste vrste – (serpentinski) azbest – upotrebljavaju se kao materijali otporni prema vatri.

## Slide 15: Pitanja za ponavljanje
1. Navedite podjelu stijena po postanku.
Kako nastaju magmatske stijene?
Navedite nekoliko magmatskih stijena.
Objasnite nastanak sedimentnih stijena.
Objasnite nastanak metamorfnih stijena.
Navedite nekoliko primjera sedimentnih stijena.
Navedite nekoliko primjera metamorfnih stijena.

## Slide 16
Na karti Hrvatske potrebno je naznačiti nalazišta kamena u RH te vrste koje se nalaze u pojedinim nalazištima. Nakon toga, zajedno će se diskutirati gdje se nalaze većina nalazišta i koje vrste se na tim nalazištima eksploatiraju te vremenskim uvjeti kojima su izloženi.

## Slide 17: Literatura
Marin Horvat, Građevinski materijali,
https://www.enciklopedija.hr/clanak/stijene (15.10.2024., 16.08)
http://zagonetna-zemlja.ador.hr/stijene/stijene/ (15.10.2024., 16.08)
https://www.worldatlas.com/maps/croatia