## Slide 1: Primjena kamena
Građevinski materijali
1. razred srednje škole, zanimanje: keramičar - oblagač
Barbara Markulić, mag.ing.aedif.

## Slide 2
  Gdje se sve koristi kamen u graditeljstvu?

## Slide 3: Primjena kamena u:
visokogradnji
niskogradnji

## Slide 4: Kamen u visokogradnji za:
zidanje i ukrašavanje zgrada,
temeljenje,
stube,
ukrasni kamen,
popločavanje.
Notes: Pod pojmom LOMLJENI KAMEN podrazumijevamo ploče različitih debljina od 0,5 cm – 4 cm koje služe za oblaganje zidova i popločavanje raznih horizontalnih površina kao što su staze, stepeništa, parkirne površine, terase i sl. Lomljeni kamen je nepravilnog oblika i boje koja je karakteristična za benkovački kamen.Lomljeni kamen je najrasprostranjeniji proizvod.

## Slide 5
Kamen za zidanje i ukrašavanje zgrada:
mora imati dovoljnu čvrstoću na tlak i savijanje,
mora biti otporan na habanje i atmosferilije,
otporan na mraz i povišenu temperaturu,
otporan na agresivne vode.

## Slide 6
Vrste koje se koriste:
pješčenjaci,
vapnenci,
pršinci,
grimizi,
konglomerati,
kremenci.
Notes: Konglomerati- čvrsto vezana stijena koja se uglavnom sastoji od dobr zaobljenih valutica i veziva.

## Slide 7
Kamen za temeljenje:
mora imati veću tlačnu čvrstoću,
ne smije upijati vlagu.
Notes: Danas se sve manje koristi kao samostalni materijal za temeljenje.

## Slide 8
Vrste koje se koriste za temeljenje:
granit,
gabro,
diorit,
bazalt,
kremenac.

## Slide 9
Kamen za stube:
mora imati veću čvrstoću,
mora imati mali koeficijent habanja.
Notes: Mali koeficijent habanja da se lako ne uglača te da stubišta ne postanu skliska. Paljeni granit dobiva se tako da se granit izlaže visokim temperaturama u kontroliranim uvjetima. Ovim procesom površina kamena postaje zrnata i dobiva rustikalan izgled. Paljeni granit se koristi prvenstveno za izradu gazišta vanjskih stepenica.

## Slide 10
Vrste koje se koriste za stube:
granit,
diorit,
grimiz,
trahit,
pješčenjaci,
mramor,
diabaz.

## Slide 11
Ukrasni kamen:
koristi se glačan i poliran,
koriste se različite vrste ovisno o mjestu ugradnje (vanjska i unutarnja oblaganja).

## Slide 12
Vrste koje se koriste za vanjske radove:
granit,
sijenit,
diorit,
grimiz,
tvrdi mramor,
vapnenac,
travertin.

## Slide 13
Vrste koje se koriste za unutarnje radove:
diabaz,
meki mramor,
serpentin,
alabastar,
kršnik,
konglomerati,
pršinci.
Notes: Koriste se svi kao za vanjske + navedeni. Kršnik manje ili više čvrsto vezana stijena koja se sastoji od uglatog do poluzaobljenog stijenskog krša i veziva.

## Slide 14
Kamen za popločavanje:
vapnenac,
filit,
mramor,
pješčenjaci.

## Slide 15: Kamen u niskogradnji za:
putove i ulice,
građenje mostova,
tunelsku oblogu,
potporne i obložne zidove,
brane,
pristaništa.

## Slide 16
Kamen za puteve i ulice:
čvrst na tlak,
žilav,
mali koeficijent habanja,
malo upijati vodu,
otporan na mraz.

## Slide 17
Vrste kamena za putove i ulice:
gabro,
diabaz,
diorit,
grimizi,
kremeni škriljci.

## Slide 18
Kamen za građenje mostova:
kompaktan,
čvrst,
bez napuklina i pora,
postojan na mraz,
otporan na vodu.

## Slide 19
Vrste kamena za mostove:
vapnenac,
sedra.

## Slide 20
Kamen za tunelsku oblogu:
čvrst,
otporan na vodu i plinove.

## Slide 21
Vrste kamena za tunelsku oblogu:
granit,
gabro,
dacit,
bazalt,
pješčenjaci,
kršnik,
konglomerati,
vapnenci.

## Slide 22
Kamen za potporne i obložne zidove:
dovoljno čvrst i težak,
fizički i kemijski postojan.
Notes: POTPORNI ZID: je objekt koji svojim strukturalnim kapacitetom nosi opterećenje tla, odnosno on je građevina koja služi za svladavanje visinskih razlika na površini terena. On podupire vertikalne ili strme zasjeke terena ili neki nasuti materijal, pa je površina tog materijala iza zida na većoj koti nego što je kota ispred zida. Potporne konstrukcije obično služe za bočno pridržavanje tla kako god to izgradnja neke građevine ili uređenje zemljišta zahtjevalo. Ove konstrukcije se koriste za trajno ili privremeno podupiranje mase zemlje ili drugog materijala kojima nije bilo moguće osigurati njihov prirodni nagib. Takve konstrukcije se izvode od različitih materijala, različitih statičkih sustava i za razne namjene. Projektiranjem i izgradnjom potpornih konstrukcija stvaraju se slobodni prostori za gradnju novih građevinskih objekata kao što su objekti visokogradnje, prometnice, zatim se postižu osiguranja kod regulacija vodotoka, osiguranje kosina terena i slično. Vidjeli na ulazu u tunel, kod upornjaka…Obložni zid se u principu izvodi na mjestima gdje je pokos strm i relativno stabilan i sa relativno tankim zasipom ili bez zasipa između zida i tla.

## Slide 23
Vrste kamena za obložne i potporne zidove:
pješčenjaci,
vapnenci.

## Slide 24
Kamen za brane:
mora biti čvrst,
postojan na mraz,
vodonepropustan,
otporan na kiseline.
Notes: Brana građena 1888, Wales.

## Slide 25
Vrste kamena za brane:
vapnenci,
dolomiti,
kremenci,
pješčenjaci,
kršnik.

## Slide 26
Kamen za pristaništa:
dovoljno čvrst,
što veće mase,
otporan na agresivno djelovanje morske vode.

## Slide 27
Vrste kamena za pristaništa:
vulkanske stijene bez olivina,
neporozni pješćenjaci,
konglomerati sa silicijskim djelovanjem,
masivni vapnenci,
dolomiti.

## Slide 28: Pitanja za ponavljanje
Navedite koja svojstva mora zadovoljiti kamen za zidanje i ukrašavanje zgrada.
Koja svojstva mora zadovoljiti kamen za stube?
Koja svojstva mora zadovoljiti kamen za putove i ulice?

## Slide 29: Literatura
Marin Horvat, Građevinski materijali,
https://www.enciklopedija.hr/clanak/stijene (15.10.2024., 16.08)
http://zagonetna-zemlja.ador.hr/stijene/stijene/ (15.10.2024., 16.08)