## Slide 1: Podjela kamena prema obradi
Barbara Markulić, mag.ing.aedif.

## Slide 2: Podjela kamena prema obradi
lomljeni kamen,
obrađeni kamen,
drobljeni kamen,
mljeveni kamen.

## Slide 3: Podjela kamena prema obradi Lomljeni kamen
običan lomljeni kamen,
lomljeni kamen za zidanje,
dotjeran lomljeni kamen,
pločasti kamen.

## Slide 4: Podjela kamena prema obradi Lomljeni kamen
običan lomljeni kamen nepravilnog oblika, koristi se kao ispuna u velikim betonskim radovima, za izradu tučenca, za podloge putova…
lomljeni kamen za zidanje,
dotjeran lomljeni kamen,
pločasti kamen.

## Slide 5: Podjela kamena prema obradi Lomljeni kamen
običan lomljeni kamen,
lomljeni kamen za zidanje ima barem dvije suprotne stranice ravne i paralelne, koriste se za zidanje objekata te se dijeli na dotjerani lomljeni kamen i pločasti kamen,
dotjeran lomljeni kamen,
pločasti kamen.

## Slide 6: Podjela kamena prema obradi Lomljeni kamen
običan lomljeni kamen,
lomljeni kamen za zidanje,
dotjeran lomljeni kamen dlijetom su djelomično dotjerane strane i rubovi, koristi se za zidanje temelja, obložnih i potpornih zidova, stupova, mostova…
pločasti kamen

## Slide 7: Podjela kamena prema obradi Lomljeni kamen
običan lomljeni kamen,
lomljeni kamen za zidanje,
dotjeran lomljeni kamen,
pločasti kamen različitih veličina, dvije ravne površine omogućavaju mu dobru vezu pri zidanju, koristi se za zidanje ograda, gospodarskih objekata, propusta, manjih mostova…

## Slide 8: Podjela kamena prema obradi Obrađeni kamen
poluklesani kamen,
klesani kamen,
naročito obrađeni,
kocke i prizme,
ploče i pločice.

## Slide 9: Podjela kamena prema obradi Obrađeni kamen
poluklesani kamen približno pravilan oblik, ravnih površina, lice mu je obrađeno kao lice dotjeranog kamena, koristi se u konstrukcijama s većim opterećenjem,
klesani kamen,
naročito obrađeni,
kocke i prizme,
ploče i pločice.

## Slide 10: Podjela kamena prema obradi Obrađeni kamen
poluklesani kamen,
klesani kamen potpuno pravilnog oblika, površine su mu ravne, rubovi oštri i okomiti, koristi se u zgradarstvu, stupova, ograda mostova, pločnike, stubišta…
naročito obrađeni,
kocke i prizme,
ploče i pločice.

## Slide 11: Podjela kamena prema obradi Obrađeni kamen
poluklesani kamen,
klesani kamen,
naročito obrađeni stranice različito obrađene, za ograde luksuznih stubišta, kupole, svodove, kapitele stupova, izrađuju se prema detaljnim nacrtima
kocke i prizme,
ploče i pločice.

## Slide 12: Podjela kamena prema obradi Obrađeni kamen
poluklesani kamen,
klesani kamen,
naročito obrađeni,
kocke i prizme dobiju se cijepanjem čvrstog, postojanog kamena s malim koeficijentom habanja, za popločavanje ulica i za izradu rubnjaka,
ploče i pločice.

## Slide 13: Podjela kamena prema obradi Obrađeni kamen
poluklesani kamen,
klesani kamen,
naročito obrađeni,
kocke i prizme,
ploče i pločice debljine 2-3 cm za oblaganje zidova, 8-10 cm za popločavanje trgova

## Slide 14: Podjela kamena prema obradi Drobljeni i mljeveni kamen
tučenac,
split,
grus,
pijesak,
filer.

## Slide 15: Literatura
Marin Horvat, Građevinski materijali,
https://www.enciklopedija.hr/clanak/stijene (15.10.2024., 16.08)
http://zagonetna-zemlja.ador.hr/stijene/stijene/ (15.10.2024., 16.08)
https://www.gradnja.me/clanak/153/Podjela-gra%C4%91evinskog-kamena-prema-na%C4%8Dinu-obrade [24.02.2022.,13:27 h]
https://korak.com.hr/korak-017-ozujak-2007-prirodni-kamen-1-dio/ [24.02.2022., 12:54 h]