## Slide 1: Svojstva kamena
Građevinski materijali,
Barbara Markulić, mag.ing.aedif.

## Slide 2: Svojstva kamena:
Boja,
Struktura,
Tekstura,
Čvrstoća na tlak,
Habanje,
Čvrstoća na udar,
Prostorna masa,
Tvrdoća kamena,
Poroznost kamena,
Upijanje vode,
Žilavost kamena,
Otpornost na smrzavanja.

## Slide 3: Svojstva kamena Boja
Ovisi o boji minerala od kojih je kamen sastavljen,
Važna je kod ukrasnog kamena,
Rezultat je kemijskih promjena,

## Slide 4: Svojstva kamena Struktura kamena
Veličina, oblik i veza minerala,
Struktura uvjetuje estetski izgled i obradu kamena.

## Slide 5: Svojstva kamena Tekstura
Raspored minerala u kamenu.

## Slide 6: Svojstva kamena Čvrstoća na tlak
Važna kod kamena koji se koristi kao konstruktivni element,
Koliko naprezanje može podnijeti tlačno opterećeni kamen.

## Slide 7: Svojstva kamena Habanje
Trošenje kamena zbog trenja,
Bitno svojstvo kamena koji se koristi za oblaganje površina za hodanje- putova, staza, stubišta.

## Slide 8: Svojstva kamena Čvrstoća na udar
Bitno svojstvo kamena koji se koristi za izradu donjeg ustroja na željeznicama i za izradu kolnika.

## Slide 9: Svojstva kamena Prostorna masa
Masa jedinice obujma suhog kamena, zajedno sa šupljinama i porama,
Računa se kao odnos mase kamena i njegova obujma na određenoj temperaturi i vlažnosti.

## Slide 10: Svojstva kamena Tvrdoća kamena
Otpornost kamena protiv paranja drugim tvrdim materijalom,
Obrada kamena ovisi o tvrdoći minerala i vezivnom materijalu,
Tvrdoća je važna i kod habanja kamena.

## Slide 11: Svojstva kamena Poroznost kamena
Zbroj svih šupljina i pora u jedinici obujma,
Ima velik utjecaj na njegovu masu, čvrstoću, vodopropusnost, postojanost.

## Slide 12: Svojstva kamena Upijanje vode
Postupno dizanje vode iznad nivoa zbog kapilarnosti,
Visina upijanja ovisna je o vremenu, a količina upijene vode o uvjetima i načinu potapanja kamena, o poroznosti, strukturi kamena, veličini i razmještaju pora.

## Slide 13: Svojstva kamena Žilavost kamena
Njegova otpornost prema naprezanju od udara,
Bitno kod kamena za izradu putova,

## Slide 14: Svojstva kamena Otpornost na smrzavanje
Voda u porama kamena, pri niskim temperaturama se smrzava, povećava obujam i postupno razara kamen,
Smrzavanju je izložen konstruktivni kamen,
Postojanost na mraz iskazuje se kao postotak otpalih dijelova u odnosu na suhi uzorak.

## Slide 15: Oštećenja kamena
tijekom obrade (male pukotine),
utjecaj vremena (sunce, kiša, snijeg…),
agresivna voda i vodena para,
biljke korijenom,
čađa, plinovi,
visoke temperature,
neprikladni mortovi.

## Slide 16: Zaštita kamena
pažljivo rukovanje,
pravilan izbor odgovarajućeg kamena,
pažljivo skladištenje materijala,
glačanje i poliranje,
čišćenje kamena,
premazivanje katranskim uljem (dobro, ali naružuje),
vruće laneno ulje (zaštita),
vosak i parafin (zatvaraju pore),
vodeno staklo (stvara nerastvorljiv film),
ne uljanim bojama premazivati,
koristiti pocinčana kovinska sredstva.

## Slide 17: Pitanja za ponavljanje
Od navedenih svojstava, definirajte koja svojstva pridadaju mehaničkim, a koja fizikalnim svojstvima.
Objasnite poroznost kamena i utjecaj na vodootpornost.
Objasnite svojstvo habanja te gdje je bitno to svojstvo.
Navedite što sve može oštetiti kamen.
Navedite mjere zaštite kamena.

## Slide 18: Literatura
Marin Horvat, Građevinski materijali,
https://www.enciklopedija.hr/clanak/stijene (15.10.2024., 16.08)
http://zagonetna-zemlja.ador.hr/stijene/stijene/ (15.10.2024., 16.08)